Предприятием ежегодно проводятся мероприятия по снижению размеров потерь в электрических сетях, которые включают в себя:

- реконструкцию воздушных линий: сокращение длины воздушных линий, увеличение сечения проводов и перевод их на трехфазное исполнение;

- поддержание уровня напряжения в соответствии с требованием ГОСТа;

- замену провода марки АС на изолированный СИП на воздушных линиях 0,4 кВ;

- внедрение и развитие системы технического учета АИИСКУЭ, выполненную по технологии ADDAX.SIMS;

- замену воздушных вводов, выполненных проводом марки АС на СИП с одновременной установкой приборов учета электроэнергии типа NP ООО «Матрица»;

- перенос расчетных приборов учета на границу балансовой принадлежности, оформление документации;

- контроль потребления электроэнергии абонентами при наличии контрольного учета на вводе;

- автоматизацию процессов передачи информации в ОАО «Мосэнергосбыт»;

- выявление хищений и случаев безучетного потребления электроэнергии совместно с энергосбытовой организацией;

- установку контрольных приборов учета в ТП, РП, КТП и на границах балансовой (эксплуатационной) ответственности сторон  для составления балансов электроэнергии;

- отключение силовых трансформаторов в двухтрансформаторных подстанциях на летний период;

- замену недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности;

- оптимизацию сетей путем перераспределению нагрузки по фазам;

- проверку работы приборов учета, определяющих отпуск электроэнергии в сеть по контрольным счетчикам, установленных в сетях предприятия;

- обеспечение ежемесячного стопроцентного списания показаний электросчетчиков потребителей.

Указанные мероприятия проводятся постоянно в течение текущего года за счет собственных средств предприятия и в ходе выполнения инвестиционной программы.

Наиболее важным мероприятием по снижению потерь электрической энергии является совершенствование и дальнейшая автоматизация мониторинга потерь с использованием ранее  установленных на питающих фидерах контрольных приборов учета ( в ТП и РП ). При этом система АИИСКУЭ «Арго» позволяет контролировать в режиме « on-line » поступление в сеть и отдельные локальные участки сети электроэнергии и параметры нагрузки фидеров.