| №№ п. п. | Показатели | Ед. изм. | на 27.02.2012 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | На балансе электросети |  |  |  |
| 1. | Протяжённость распред.сетей |  |  |  |
|  | по длине трассы. |  |  |  |
|  | Всего | км. | 881,829 |  |
|  | а) высокого напряжения | км. | 299,192 |  |
|  | в т.ч. кабельных 6-10 кВ. | км. | 251,582 |  |
|  | воздушных 6 кВ | км. | 47,61 |  |
|  | б) низкого напряжения | км. | 475,89 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 104,438 |  |
|  | воздушных | км. | 282,456 |  |
|  | СИП | км. | 88,996 |  |
|  | в) протяжённость вводов по трассе | км. | 106,747 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 29,115 |  |
|  | воздушных | км. | 44,88 |  |
|  | СИП | км | 32,752 |  |
| 2. | Количество опор в одностоечном |  |  |  |
|  | исчислении ( в. в опор / н.в опор) | шт. | 11631 (997/10634) |  |
|  | в т.ч. железобетонных | шт. | 10743 (731/10012) |  |
|  | металлич. | шт | 22 (3/19) |  |
|  | деревянных | шт. | 40 (9/31) |  |
|  | дерев.на ж/б пасынках | шт. | 826 ( 254 / 572 ) |  |
| 3. | Количество светильников уличного |  |  |  |
|  | освещения | шт. | 5420 |  |
|  | в т.ч. РКУ.ЖКУ | шт. | 5334 |  |
|  | СПО | шт. | 86 |  |
| 4. | Количество вводов в здание | шт. | 6337 |  |
|  | в т.ч. кабельных | шт. | 1711 |  |
|  | воздушных | шт. | 2640 |  |
|  | СИП | шт | 1986 |  |
| 5. | Количество ТП и их устан. мощность | шт./кВА | 199/90758 |  |
|  | в т.ч. закрытого типа | * | 186/89118 |  |
|  | мачтовых | * | 13/1640 |  |
| 6. | Количество фидерных пунктов, |  |  |  |
|  | распределительных пунктов | * | 9 / 4340 |  |
| 7. | Количество трансформаторов и их |  |  |  |
|  | мощность | * | 354 / 117433 |  |
|  | в т.ч. резервных | * | 62/22335 |  |
| 8. | Количество п/ст. Мосэнерго, от кото- |  |  |  |
|  | рых питается электросеть | шт. | 4 |  |
| 9. | Количество фидеров от п/ст Мосэнерго | шт. | 23 |  |
| 10. | П/ст. 110 кВ |  |  |  |
|  | а) силовой трансформатор 110 кВА | шт. | 2 |  |
|  | б) силовой трансформатор 10 кВ. | шт. | 6 |  |
|  | в)воздушная ЛЭП-110 кВ. | км. | 5,5 |  |
|  | г) опоры металлические | шт. | 25 |  |

2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не на балансе электросети |  |  |  |
| 1 | Протяжённость эл.сетей | км. | 6,941 |  |
|  | по длине трассы |  |  |  |
|  | а) от высокого напряжения | км. | 1,835 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 1,835 |  |
|  | воздушных | км. | - |  |
|  | б) низкого напряжения | км. | 5,106 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 5,106 |  |
|  | воздушных | км. | - |  |
| 2. | Количество п/ст. и их установл. |  |  |  |
|  | мощность | шт/кВА | 13/8400 |  |
|  | в т.ч. закрытого типа | * | 13/8400 |  |
|  | мачтовых | * | - |  |
| 3. | Количество трансформаторов и их |  |  |  |
|  | мощность | * | 20/8400 |  |
|  | в т.ч. резерв | * | 2/560 |  |

Процент износа электросетевого хозяйства ( основных средств ) составил:

- по  высоковольтным воздушным линиям – 11,10%,

- по низковольтным воздушным линиям – 44,29%,

- по высоковольтным кабельным линиям – 31,55%,

- по низковольтным кабельным линиям – 28,56%,

- по оборудованию ТП – 35,32%,

- по трансформаторам – 43,45%,

- по зданиям ТП – 59,81%.